Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Model, typ, nr katalogowy: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość graniczna | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymogi podstawowe ramię C |  |  |  |
|  | zasilanie 230 V +/-10%/50Hz | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | głębokość ramienia C >67 cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | odległość ognisko – detektor >104 cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | wolna przestrzeń pomiędzy detektorem obrazu a lampą RTG min. 80 cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | ruch poziomy ramienia C min. 20 cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | ruch pionowy ramienia C min. 40 cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | zmotoryzowany napęd ruchu w pionie | Tak | bez punktacji |  |
|  | zakres ruchu orbitalnego min. 145 stopni | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | obrót wokół osi poziomej min. 220 stopni | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej min 10 stopni | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak | bez punktacji |  |
|  | przycisk bezpieczeństwa | Tak | bez punktacji |  |
|  | blokada kół | Tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość ustawienia kół równolegle do stołu operacyjnego | Tak | bez punktacji |  |
|  | zabezpieczenie przed najeżdżaniem na przewody | Tak | bez punktacji |  |
|  | ręczny włącznik promieniowania | Tak | bez punktacji |  |
|  | panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie monitora dotykowego lub klawiszy membranowych | Tak | bez punktacji |  |
| II. | Generator |  |  |  |
|  | generator wysokiej częstotliwości zgodnie z obowiązującymi normami IEC 60601-1-2-54, moc min. 25 kW | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1-25 impulsów/s | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | szerokość impulsów generatora dla pojedynczego obrazu min. 5-40 ms | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | tryby fluoroskopii | Tak | bez punktacji |  |
|  | tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak | bez punktacji |  |
|  | zakres prądów dla fluoroskopii ciągłej/pulsacyjnej min. od 3mA do 240mA | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | prąd dla radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120mV | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | automatyczny program doboru dawki przy fluoroskopii | Tak, opisać algorytm | bez punktacji |  |
|  | układ umożliwiający redukcję dawki promieniowania przy fluoroskopii o min. 50% | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | automatyczny dobór dawki przy fluoroskopii | Tak | bez punktacji |  |
| III. | Lampa RTG |  |  |  |
|  | dwuogniskowa lampa RTG z wirującą anodą | Tak | bez punktacji |  |
|  | chłodzenie aktywne cieczą poza chłodzeniem anody olejem | Tak | bez punktacji |  |
|  | szybkość wirowania anody min. 10000/min | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | pojemność cieplna anody min. 260kJ | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | minimalna pojemność cieplna kołpaka (uzyskana dzięki aktywnemu chłodzeniu) min. 5200 kJ | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | szybkość chłodzenia anody min. 1000 W | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | szybkość chłodzenia kołpaka bez aktywnego chłodzenia min. 100W | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | szybkość chłodzenia kołpaka z aktywnym chłodzeniem min. 300W | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | wielkość ogniska małego max 0,3 | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | wielkość ogniska dużego max 0,6 | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | system zabezpieczający lampę przed przegrzaniem dający możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać | bez punktacji |  |
|  | filtracja wewnętrzna min. 3 mm Al w tym co najmniej 0,1 mm Cu | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | kolimator szczelinowy z rotacją | Tak, podać zakres rotacji | bez punktacji |  |
|  | kolimator prostokątny tak | Tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość ustawienia kolimatorów z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania | Tak, opisać | bez punktacji |  |
| IV. | Detektor obrazu |  |  |  |
|  | płaski detektor obrazu | Tak | bez punktacji |  |
|  | wymiary detektora minimum 20 x 20 cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | rozmiar piksela max 194 mikrometry | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | matryca dla detektora 30 cm x 30 cm min. 1536x1536 pikseli | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | matryca dla detektora 20 cm x 20 cm min. 1024x1024 pikseli | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | skala szarości detektora min. 14 bitów | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 linii/cm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | wysokowydajne połączenie z systemem obrazowania cyfrowego | Tak | bez punktacji |  |
|  | celownik laserowy zintegrowany z detektorem obrazu | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| V. | Obróbka i akwizycja obrazu |  |  |  |
|  | ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów niezależnie od matrycy | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | funkcja zapamiętywania ostatniego zapisanego obrazu | Tak | bez punktacji |  |
|  | funkcja zapisu i odtwarzania pętli nagranej skopii –“cine” | Tak | bez punktacji |  |
|  | odtwarzanie ekspozycji “cine “ co najmniej: start, stop i możliwość przewijania po 1 klatce | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | regulacja kontrastu | Tak | bez punktacji |  |
|  | min. 4 wielkości obrazu ZOOM | Tak | bez punktacji |  |
|  | powiększanie obrazu na detektorze | Tak | bez punktacji |  |
|  | powiększenie cyfrowe/powiększenie stałe | Tak | bez punktacji |  |
|  | tryb podwyższonej jakości obrazu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | prezentacja i zapis obrazów z fluoroskopii ciągłej, fluoroskopii pulsacyjnej i cyfrowej radiografii | Tak | bez punktacji |  |
|  | pakiet naczyniowy substrakcyjny z akwizycją min. do 12 obrazów (DAS, RSA, MSA, Pixel Shift oraz Landmark) | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | wzmacniacz obrazu o średnicy min. 9’’ | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | pola obrazowe wzmacniacza obrazu min. 3 | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | pulpit zdalnego sterowania obrazami ze sterylnego miejsca | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| VI. | Monitory z wózkiem |  |  |  |
|  | funkcje pomiarowe – odległości i kąty | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | skala szarości w post- procesingu –min. 24 bit | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | obraz lustrzany | Tak | bez punktacji |  |
|  | poziome i pionowe obracanie obrazu | Tak | bez punktacji |  |
|  | inwersja czerń/biel | Tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość wyświetlania mozaiki obrazów | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak | bez punktacji |  |
|  | system nanoszenia opisów i komentarzy | Tak | bez punktacji |  |
|  | system wpisywania danych pacjenta | Tak | bez punktacji |  |
|  | funkcja generowania raportu | Tak | bez punktacji |  |
|  | 2 monitory LCD TFT 19 calowe | Tak | bez punktacji |  |
|  | matryca monitorów 1280x1024 piksele | Tak | bez punktacji |  |
|  | kąt widzenia (dotyczy monitorów) w poziomie/pionie min. 175 stopni | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | jasność typowa monitorów min. 900cd/m2 | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | interface do strzykawki automatycznej zintegrowanej z ramieniem C | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | możliwość obrotu monitorów na kolumnie wokół osi pionowej min. 180 stopni | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | regulacja wysokości monitorów | Tak | bez punktacji |  |
|  | napęd silnikowy regulacji wysokości | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | blokada kolumny w pozycjach min. 0 stopni i 180 stopni | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | możliwość składania monitorów na czas transportu | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| VII. | Archiwizacja obrazów i danych |  |  |  |
|  | archiwizacja obrazów przez port USB (min. 2.0)– zapis umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak | bez punktacji |  |
|  | drukarka na papier termoczuły min. 210 mm | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | interfejs DICOM 3.0 z obsługą następujących protokołów: storage, Storage Commitment, Get Worklist, HIS/RIS, PACKS, MPPS, Query/Retrieve, Send/Retrieve | Tak | bez punktacji |  |
|  | archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub JPEG lub BMP, AVI | Tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość nagrywania obrazów DICOM na CD/DVD | Tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość integracji aparatu z siecią informatyczną posiadaną przez Zamawiającego (dostawa urządzenia z licencjami DICOM MWL, DICOM C-STORAGE, DICOM Q/R) | Tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość konfiguracji i integracji urządzenia z systemem PACS w zakresie komunikacji DICOM MWL, DICOM C-STORAGE, DICOM Q/R | Tak | bez punktacji |  |
|  | zapisywanie informacji o dawce w tagach DICOM lub w formie DICOM STRUCTURE REPORT z możliwością przesłania do serwera PACS | Tak | bez punktacji |  |
| VIII. | Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  | zintegrowany zasilacz UPS chroniący przed utratą danych | Tak | bez punktacji |  |
|  | sieć WLAN/Wi-Fi | Tak | bez punktacji |  |
|  | zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki oraz generowania raportu | Tak | bez punktacji |  |
|  | przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii, akwizycji, zapisów zdjęć, zmiany trybu pracy min. 3 | Tak, podać | bez punktacji |  |
|  | bezprzewodowy przycisk nożny (jak w pkt 98) | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | fartuchy wykonane z materiałów ultralekkich 3 komplety – w tym 2 składające się z kamizelki i spódnicy - razem z wieszakami (przód fartuchów oraz kołnierze posiadające ekwiwalent ochronności min. 0.5 mm Pb) | Tak | bez punktacji |  |
|  | kołnierze ochronne – 5 szt. | Tak | bez punktacji |  |
|  | osłona dla pacjenta na dolne partie ciała - 1 szt. | Tak | bez punktacji |  |
|  | gogle ochronne z materiałów ultralekkich do założenia na okulary - 3 szt. | Tak | bez punktacji |  |
|  | osłona radiologiczna do stołu chroniąca dolna partie ciała personelu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do funkcjonowania aparatu jako całości | Tak | bez punktacji |  |

| IX. | Inne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nadzór autorski oprogramowania - koszt instalacji oraz wszelkich aktualizacji oprogramowania do najnowszych wychodzących wersji producenta w okresie trwania gwarancji ponosi wykonawca | Tak | bez punktacji |  |
|  | wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych) na koszt Wykonawcy | Tak | bez punktacji |  |
|  | formularz rekomendowanych okresowych czynności konserwacyjnych (przeglądy, wymiany itp.) dostarczyć przy dostawie | Tak | bez punktacji |  |
|  | pełna dokumentacja dopuszczająca urządzenie do stosowania w placówkach medycznych (dostarczona wraz z urządzeniem) w tym PASZPORT TECHNICZNY | Tak | bez punktacji |  |
|  | urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe | Tak | bez punktacji |  |
|  | urządzenie spełniające wymogi obowiązującego prawa, w tym ustawy o wyrobach medycznych, prawa atomowego oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta na cały system (obejmująca wady konstrukcyjne i w wykonawstwie oraz wymianę elementów zużywalnych) min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne kalibracje, testy specjalistyczne i akceptacyjne (po naprawie), przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzenia, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Okres gwarancji dla nowego podzespołu urządzenia wymienionego podczas gwarancji będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie może upłynąć przed okresem gwarancji dla całego urządzenia | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne 2 szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w tym pierwsze szkolenie przy uruchomieniu urządzenia, kolejne na życzenie Zamawiającego przez okres gwarancji urządzenia | Tak |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych wymaganych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia dostarczany przy dostawie | Tak |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych dostarczany przy dostawie | Tak |  |

UWAGA:

Zamawiający przewiduje w okresie 24 m-cy od daty dostawy urządzenia wdrożenie w swojej placówce systemu PACS.

Wykonawca zobowiązuje się w tym okresie skonfigurować i zintegrować oferowany aparat RTG z systemem PACS Zamawiającego 
w zakresie komunikacji DICOM MWL, DICOM C-STORAGE, DICOM Q/R w cenie oferowanego urządzenia.

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

Oświadczam, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

OFERTA CENOWA:

| nazwa | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG z ramieniem C | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.					      ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki